รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์

1.	ชื่อครุภัณฑ์  ครุภัณฑ์ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่าง

หน่วยงานภายนอก และพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ

ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

2.	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  ประกอบด้วย

คุณลักษณะของแต่ละระบบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  ( จำนวนที่ต้องการ 1 ระบบ )

- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ 1 ชุด รายละเอียดประกอบด้วย

  - มีโครงสร้างเป็นลักษณะ  Modular Chassis ประกอบด้วย Slot จำนวนไม่น้อยกว่า 3 Slots

  - มีสถาปัตยกรรมที่แยกการทำงานระหว่าง Control plane และ Forwarding Plane                  โดยมี Bandwidth Capacity ไม่ต่ำกว่า 5 Gbps และ สามารถขยาย Bandwidth Capacity ได้อย่างน้อย 36 Gbps โดยการ Upgrade license โดยไม่ต้องเปลี่ยน Hardware

  - มีฮาร์ดแวร์ VPN Encryption Accelerator เพื่อการเข้ารหัสของข้อมูลได้ ตามมาตรฐาน DES, 3DES และ AES ได้ โดยมีประสิทธิภาพ Throughput ไม่น้อยกว่า 4 Gbps

  - มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) เพื่อจัดเก็บ Routing table ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB      และสามารถขยาย Memory ได้ไม่น้อยกว่า 16 GB

  - มีซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ (OS) แบบ Modular เพื่อสนับสนุนการให้บริการแบบ Non-Stop             โดยทำ Multitasking Process และ Protect Memory ของแต่ละ Process ได้ หากมี Process ใดๆ หยุดทำงานระบบสามารถ Restart เฉพาะ Process นั้นได้โดยอัตโนมัติ และผู้ดูแลระบบสามารถสั่ง Stop และ Start Process ได้ตามต้องการ

  - ในกรณีที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ Software patch หรือ Bug fix ต้องสามารถ          ทำได้ในขณะที่อุปกรณ์ยังสามารถให้บริการส่งผ่านข้อมูลตามปกติ

  - มีแหล่งจ่ายไฟไม่ต่ำกว่า 2 ชุด ที่สามารถใช้กับไฟฟ้า 220V 50Hz ได้ แหล่งจ่ายไฟนี้              จะต้องทำงานได้ในลักษณะ hot-swap ทั้งนี้ตัวอุปกรณ์จะต้องทำงานได้ในกรณีที่แหล่งจ่ายไฟ ตัวใดตัวหนึ่งเสีย

  - มีอินเทอร์เฟส Gigabit Ethernet ที่สามารถทำ Hierarchical QoS  แบบ 1000Base-X            (SFP หรือ GBIC) ไม่น้อยกว่า 11 พอร์ต พร้อมทั้งเสนอโมดูล 1000Base-LX ไม่น้อยกว่า 4 โมดูล และ มีพอร์ตแบบ 10G ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต พร้อมทั้งเสนอโมดูล 10G-SR ไม่น้อยกว่า 1 โมดูล ที่เป็นยี่ห้อเดียวกับอุปกรณ์ที่เสนอ

  - มีจำนวน Interface Slots เหลือไม่น้อยกว่า 1 สล๊อตเพื่อรองรับการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ Serial, E1, E3, POS (OC-3, OC-12), Gigabit Ethernet ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถสนับสนุน High Availability โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

      - VRRP หรือ HSRP

      - Online Insertion and Removal ทุกโมดูล

      - Protected Memory สำหรับ Systems Process

      - In Service Software Upgrade

      - Fault Protection สำหรับ Application Process หรือ Software โมดูล

      - BGP Graceful Restart with NSF หรือ Internet draft draft-ietf-idr-restart)

      - OSPF Graceful Restart with NSF

      - IS-IS Graceful Restart with NSF

  - สามารถทำ IPv4 routing protocol ได้แก่ Static Route, RIPv2, OSPF, IS-IS และ BGP4           ได้ไม่น้อยกว่า 1,000,000 routes โดยสามารถทำมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วย                MD5 Authentication ได้

  - สามารถทำ IPv6 routing protocol ได้แก่ Static Route, OSPFv3 และ MP-BGP4              ได้ไม่น้อยกว่า 250,000 routes

  - สามารถทำ IP Multicast routing protocol ได้แก่ PIM Sparse Mode and Source Specific Multicast , Multicast Source Discovery Protocol, Multicast Listener Discovery, MP-BGP4, IGMP v2, v3 และ IGMP Filtering ได้

  - สามารถทำ Virtual Router, Virtual Router Forwarding หรือ Virtual Switch                 เพื่อแบ่ง Routing Table และ Routing Protocol ของแต่ละผลิตภัณฑ์ออกจากกันได้

  - สามารถกำหนดคุณภาพการให้บริการ โดยสามารถทำ packet classification ด้วย               Source and  Destination IP, Src&Dest TCP/UDP Port, IEEE802.1p CoS, MPLS EXP และ DiffServ Code Point (DSCP)  พร้อมการทำ Marking และ Re-marking ระหว่างค่า QoS ดังกล่าวได้ทั้งข้อมูลขาเข้าและขาออกจาก อินเทอร์เฟส และ                        ซับอินเทอร์เฟส

  - สามารถกำหนดคุณภาพการให้บริการ ตามมาตรฐานWeighted Random Early Detection (WRED), Guaranteed and Remaining Bandwidths, Priority queing, Traffic Policing และ Traffic Shaping ได้ทั้งข้อมูลขาเข้าและขาออกจาก อินเทอร์เฟส และ Sub-อินเทอร์เฟส

  - สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของเครือข่าย UDP echo, UDP Jitter, ICMP Echo, LSP Ping, LSP Trace  และ Round Trip Time กับอุปกรณ์ค้นหาเส้นทาง (Router) ที่มาเชื่อมต่อได้

  - มีฟังก์ชั่นที่สามารถป้องกันการโจมตีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU DoS Attack) ได้แก่             ICMP flood, Route flood, SNMP flood ด้วยการทำ Traffic Rate-limiting ที่ CPU input queue ได้โดยอัตโนมัติ

  - สามารถกำหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย Access Control List (ACL) ในระดับ             Layer 3-4 ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 รายการ โดยสามารถเลือกที่จะป้องกันได้ทั้งข้อมูลขาเข้า (Ingress) และขาออก (Egress) โดยไม่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงาน (Forwarding Throughput) ลดลง

  - สามารถป้องกันไม่ให้มีการใช้ IP Address ที่ไม่ได้รับอนุญาติ หรือแปลกปลอม                      (IP Spoofing) เข้ามาใช้งานในระบบเครือข่าย Unicast Reverse Path forwarding (uRPF) ได้

  - สามารถจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่าย (IP flow usage statistic) และสามารถ          สุ่มการจัดเก็บข้อมูล Sampling Flow ได้ โดยการจัดเก็บข้อมูลจะต้องทำการจัดเก็บข้อมูล  (BGP AS number, Source/Destination IP, Source and Destination TCP/UDP port, Ingress and Egress Interface Protocol, TOS และ Packets/Bytes) ได้เป็นอย่างน้อย

  - สนับสนุนการทำ Ethernet OAM (Operation Administration and Management)               ตามมาตรฐาน IEEE 802.3ah และ IEEE 802.1ag ได้เป็นอย่างน้อย

  - ต้องมีพอร์ต Out-of-band management แบบ RS-232 อย่างน้อย 1 พอร์ต                          และ 10/100BaseTX อย่างน้อย 1 พอร์ต เพื่อต่อ Terminal กำหนดค่าการทำงานของอุปกรณ์ และสำหรับตรวจสอบระบบได้

  - ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งโปรแกรมล่วงหน้าผ่านทาง CLI scripting, TCL scripting หรือ               XML scripting เพื่อเข้าไปจัดการกับปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น (events) กับอุปกรณ์ได้           โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพึ่ง NMS ภายนอก

  - สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog และ SNMPv3 ได้ โดยสามารถกำหนดสิทธิของผู้ใช้งานได้ไม่ต่ำกว่า 3 ระดับ และกำหนดคำสั่ง (Command) ที่สามารถใช้ในแต่ละระดับได้

  - อุปกรณ์ฯ ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 19” ที่นำเสนอได้

  - สามารถทำงานกับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 230 VAC, 50Hz ได้

  - ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย FCC, UL เป็นอย่างน้อย

  - อุปกรณ์ทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

  - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานภายนอกกับมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติที่เสนอ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสาขาของผู้ผลิตตั้งอยู่ภายในประเทศสามารถใช้หนังสือรับรองที่ออกจากผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศเสนอต่อคณะกรรมการประกวดราคา

- อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติ  3 ชุด รายละเอียดประกอบด้วย

  - อุปกรณ์มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่น้อยกว่า 92 Gbps และ               รองรับ forwarding rate ไม่น้อยกว่า 68.4 Mpps

  - อุปกรณ์เป็นลักษณะ Stackable Switch ที่มี Stacking bandwidth ต่อตัวไม่น้อยกว่า                 480 Gbps

  - มีขนาดของหน่วยความจำ Flash ไม่น้อยกว่า 2 Gb และมีขนาดของหน่วยความจำ DRAM             ไม่น้อยกว่า 4 Gb รวมไปถึงมี USB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต สำหรับเชื่อมต่อข้อมูลภายนอก

  - มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต

  - มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ 10GBase-X (SFP+) จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต พร้อมนำเสนอโมดูลแบบ10G SFP+ Copper จำนวน 1 โมดูล

  - มีระบบจ่ายไฟสำรอง (Redundant Power Supply) แบบภายในตัวอุปกรณ์ (Internal) และมีระบบพัดลมสำรอง (Redundant Fans) รวมไปถึงสามารถถอดเปลี่ยนระบบจ่ายไฟและพัดลม โดยไม่จำเป็นต้องปิดอุปกรณ์ (Hot-swappable)

  - รองรับการทำ 1+1 Control Plane Redundancy รวมไปถึงรองรับการทำ Stateful Switchover (SSO) ภายในชุด Stack

  - สนับสนุนมาตรฐานได้แก่ IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1q และ IEEE802.3ad

  - สนับสนุนจำนวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 32,000 MAC Addresses

  - สนับสนุนการทำ IPv4 Routing แบบ Static, RIP, OSPF, BGPv4, IS-ISv4 และ Policy Based Routing ได้ โดยสนับสนุนจำนวน IPv4 Routes สูงสุดไม่น้อยกว่า 24,000 Routes

  - การทำ Multicast แบบ IGMPv3, MLDv2, IGMP Filtering, PIM-SM, PIM-DM และ SSM ได้

  - สนับสนุนการทำ Access Control List (ACL) ได้ทั้งในระดับ Layer 2-4 สนับสนุนทั้ง IPv4 และ IPv6

  - สนับสนุนการทำ Quality of Service (QoS) แบบ Priority Queuing, Shaped Round Robin (SRR), Weighted Tail Drop (WTD), Committed Information Rate (CIR) และ Rate limiting ได้

  - สนับสนุน Uni-Directional Link Detection (UDLD) สำหรับตรวจสอบความผิดพลาดของการเชื่อมต่อสายสัญญาณ

  - สามารถกำหนด MAC Address และจำนวนที่ใช้งานในแต่ละพอร์ตได้ (Port Security) และสนับสนุนการทำ MAC Address Notification โดยสามารถแจ้งเตือน MAC ที่เพิ่ม (Learn) หรือลบ (Remove) ออกไปได้

  - สามารถป้องกันการเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแจ้งล่วงหน้า (BPDU Guard) และสามารถป้องกันไม่ให้อุปกรณ์อื่นทำตัวเป็น Root สำหรับการใช้งาน Spanning Tree ได้ (STP Root Guard)

  - สามารถป้องกันการเชื่อมต่อ DHCP Server ที่ไม่ได้รับอนุญาต (DHCP Rouge Server) ได้

  - สนับสนุนการป้องกัน ARP Spoofing และการปลอมแปลงเป็น Default Gateway                     ด้วย Dynamic ARP Inspection (DAI) ได้ รวมไปถึงสนับสนุนการป้องกันการปลอมแปลง              IP Address (IP spoofing) ด้วย IP Source Guard ได้

  - สนับสนุนการตรวจสอบการปลอมแปลง (Spoof) IP Source Address ด้วย Unicast Reverse Path Forwarding (RPF)

  - สนับสนุนการทำ Cross-stack EtherChannel หรือ Cross-stack Link Aggregation หรือ Cross-linecard Link Aggregation ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำ User Authentication แบบ IEEE 802.1x, IEEE 802.1x-rev และ User/Device MAC-Authentication รวมไปถึง IEEE 802.1x แบบ Guest VLAN, VLAN Assignment,Per-User ACLs, Voice VLAN และ Multi Authentication (Multiple Supplicants per port) ได้

  - สามารถกำหนดรูปแบบการ Authentication ได้แก่ IEEE802.1x, MAC Authentication และ Web Authentication ในแต่ละพอร์ต ตามลำดับก่อนหลัง (Order) หากไม่ผ่านให้ทำแบบถัดไปได้ (Fallback)

  - สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่าย ในรูปแบบของ Flow โดยสามารถเลือก           การจัดเก็บ Flow ที่ต้องการ บนตัวอุปกรณ์ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 40,000 Entries

  - สนับสนุนการสร้าง Virtual Routing and Forwarding (VRF) ได้ เพื่อสนับสนุน                    Virtual Network (VPN) ที่มี IP ที่อาจจะซ้ำกันได้ (Overlapping IP)

  - สนับสนุนการทำ SPAN (หรือ Port Mirroring) รวมไปถึงสามารถทำข้ามอุปกรณ์                  (Remote SPAN) ได้

  - สนับสนุนการเข้าไปจัดการอุปกรณ์ ได้แก่ SSH, SNMP, RMON และ Web-based ได้

  - อุปกรณ์ฯ ต้องสามารถติดตั้งบน Rack 19” ได้ และต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

  - อุปกรณ์แลกเปลี่ยนข้อมูลเส้นทางการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระหว่างพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยแบบอัตโนมัติที่เสนอ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสาขาของผู้ผลิตตั้งอยู่ภายในประเทศสามารถใช้หนังสือรับรองที่ออกจากผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศเสนอต่อคณะกรรมการประกวดราคา

- อุปกรณ์กระจายสัญญาณเลเยอร์ 3 แบบ 24 พอร์ต จำนวน 17 ชุด รายละเอียดประกอบด้วย

  - สามารถทำ Stacking ระหว่างอุปกรณ์ได้ไม่น้อยกว่า 8 ชุด โดยมี Stack Bandwidth                 รวมไม่น้อยกว่า 40 Gbps และสามารถทำงานในระดับ Layer 2 และ Layer 3 เป็นอย่างน้อย

  - มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 256 MB และมี Flash Memory                   ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB

  - มีพอร์ต USB จำนวนไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต เพื่อรองรับการทำ Recovery หรือ Upgrade

  - มีขนาด Switch Fabric ไม่น้อยกว่า 88 Gbps และรองรับ Forwarding Rate สูงสุดได้               ไม่น้อยกว่า 65 Mpps

  - มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000BaseT จำนวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต                 แบบ Power over Ethernet (PoE) ตามมาตรฐาน 802.3af/802.3at ทุกพอร์ตมีความสามารถในการทำ Auto-sensing โดยสามารถเลือกความเร็วในการรับส่งข้อมูลแบบ 10 หรือ 100 หรือ 1000 Mbps ได้โดยอัตโนมัติ

  - มี AC power supply ไม่น้อยกว่า 390 วัตต์ สำหรับ POE power budget

  - มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ SFP+ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 พอร์ต และรองรับการอัพเกรดให้พอร์ตใช้งานที่ความเร็ว 10 Gigabit Ethernet ได้ในอนาคต

  - สามารถทำงานตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, IEEE802.1p, IEEE802.1Q และ IEEE802.1ABได้เป็นอย่างน้อย

  - สนับสนุนจำนวน MAC Address ได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 16,000 Address

  - สามารถทำ IP routing protocol ได้แก่ RIPv1, RIPv2, RIPng และ IPv6 Tunneling              ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำ IP Multicast protocol ได้แก่ IGMPv3 และ MLD Snoopingได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำ VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1Q ได้ไม่น้อยกว่า 2,500 VLAN

  - สามารถทำ User Authentication แบบ IEEE802.1X , MAC-based และ Web-based           ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำ Quality of Service (QoS) ได้ ตามมาตรฐาน IEEE 802.1p, ToS, DSCP                 และมี Queue ไม่น้อยกว่า 8 ระดับต่อพอร์ต (Hardware Based)

  - สามารถกำหนดการป้องกันการส่งผ่านข้อมูลด้วย Access Control List (ACL) ในระดับ              Layer 2-4, IPv6 ได้ไม่น้อยกว่า 2,000 รายการ

  - สามารถส่งข้อมูลสถิติการใช้งานเครือข่ายแบบ S-Flow ได้ โดยมีรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลการใช้งานแบบ VLAN, Source IP / Destination IP, TCP/UDP port ได้เป็นอย่างน้อย

  - สามารถทำฟังก์ชั่น DHCP snooping, IP source filtering, Dynamic ARP Protection,            STP root guard, BPDU guard หรือ BPDU shutdown port และ Port security ได้

  - สามารถทำ Port Mirroring ทั้งแบบ one-to-one, many-to-one และ Remote Port Mirroring ได้

  - สามารถเข้าไปบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, Telnet, SSHv2, NTPv3, Syslog, SNMPv3, RMON และ Embedded WEB management ได้

  - รองรับระบบจ่ายไฟสำรอง (Redundant Power Supply)

  - ผ่านการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภัย IEC, FCC และ UL

  - อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Layer 3 แบบ 24 พอร์ต ที่เสนอ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตในประเทศ (ในกรณีที่อุปกรณ์ที่เสนอไม่มีสาขาของผู้ผลิตตั้งอยู่ภายในประเทศสามารถใช้หนังสือรับรองที่ออกจากผู้นำเข้าที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต) ให้เป็นตัวแทนในการเสนอราคาในครั้งนี้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบหนังสือแต่งตั้งฉบับจริงที่ระบุชื่อโครงการและเลขที่ประกาศเสนอต่อคณะกรรมการประกวดราคา

- ข้อกำหนดอื่นๆ

- กำหนดระยะเวลาส่งมอบครุภัณฑ์     ภายใน 60 วัน

- สถานที่ส่งมอบครุภัณฑ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่อยู่   399 ถ.สามเสน เขตดุสิต แขวงวชิรพยาบาล กทม. 10300

โทร.   02-665-3777, 02-665-3888

(**ในวันและเวลาราชการ**)